## Slide 1: Проект UniSat
Получение, обработка и анализ данных

## Slide 2: Датчики спутника
Датчик влажности
Датчик давления
Датчик GPS
Датчики температуры
Гироскоп и Акселерометр
Датчики PM2.5/PM10

## Slide 3: Рабочие температурные диапазоны датчиков
Датчик PM2.5/PM10
От -10° до 50 °
Датчик Влажности
От -20° до 70 °
Датчик Давления
От -40° до 85 °
Датчик Температуры
От -40° до 125 °

## Slide 4: Информация о запуске
Запуск спутника происходил 8 мая 2022 года на территории Карманинского района Навоийской области
Запуск спутника
Спутник был найден 15 мая 2022 года близь Чупанабада-Нураты
Нахождение спутника
На 5-6 км был подан сигнал на резистор был подан сигнал отсоединиться от шара, но не был выполнен.
Не сработало отсоединение

## Slide 5: Инфографика о Полете
Времени
Отсутствие Данных
60%
Примерное расстояние
80km
Спутник в полете
2:30 часа
11,914м
Максимально известная высота
31км/ч
Средняя скорость

## Slide 6: Полученные данные
Данные датчиков
Навигационные данные
Объединяем две таблицы на основе общего столбца времени

## Slide 7: Что с нашими данными?
Время
Два значения даты и времени:
Datetime, dd/mm/yyyy hh:mm:ss – по региону Алматы
GPS Time, hhmmssddmmyy– по UTC+0
Создаем новый столбец с Датой и Временем по Ташкенту
Сортируем данные за 8 мая.

## Slide 8: Немного Графиков
График скорости
Благодаря анализу этих данных, мы определили время первого запуска.
График ускорений по трем осям x, y, z
Благодаря этому, мы определили время приземления спутника на втором запуске.

## Slide 9: Восстановленное время полетов
Первый запуск
13:23:31
Конец первого полета
13:24:03
Конец второго полета
15:59:58
Второй запуск
13:34:14

## Slide 10: Наши наблюдения
Датчик давления
Перестал работать на высоте 11,914 м.
Возможно лопнула мембрана в датчике от разницы давлений на высоте.
Вывод: Использовать датчик на высоту не выше 10 км.
01
Датчик PM2.5/PM10
Начал давать аномальные значения по возможной причине низких температур.
Вывод: На высоту выше 5км утеплять датчик.
02

## Slide 11: Немного Графиков
Зеленый индикатор – значения в пределах допустимых температур.
Красный – вне допустимых температур.

## Slide 12: Немного Графиков
Зеленый индикатор – значения в пределах допустимых температур.
Красный – вне допустимых температур.

## Slide 13: Немного Графиков
Зеленый индикатор – значения в пределах допустимых температур.
Красный – вне допустимых температур.

## Slide 14: Наши наблюдения
Датчик
температуры - влажности
При достижении температуры в -40 градусов на высоте 10,982 м продолжает показывать -40. При приземлении работает нормально.
Вывод: Использовать датчик на высоту не выше 10 км.
03
Батареи
Выше высоты 11,914 м и ниже температуры -40 градусов спутник замерз и батарейки потеряли свой заряд. При повышении температуры заряд восстановился.
Вывод: На такую высоту желательно утеплять батареи, например пенопластом.
04
04

## Slide 15: Немного Графиков
Зеленый индикатор – значения в пределах допустимых температур.
Красный – вне допустимых температур.

## Slide 16: Немного Графиков
Зеленый индикатор – значения в пределах допустимых температур.
Красный – вне допустимых температур.
Температура-Давление
Температура-Гироскоп, Влажность

## Slide 17: Немного Графиков
Зеленый индикатор – значения в пределах допустимых температур.
Красный – вне допустимых температур.

## Slide 18: Фотографии, сделанные спутником

## Slide 19: Немного Графиков
Зеленый индикатор – значения в пределах допустимых температур.
Красный – вне допустимых температур.

## Slide 20: Заметки на будущие запуски
Написать пошаговый инструктаж
Написать порядок необходимых действий и назначить руководящего
03
Учесть температурные рамки датчиков
Заранее определить высоту запуска и подготовить датчики к температурам
04
Завести журнал действий
Записывать время всех событий
01
Обозначить роли заранее
Назначить ответственных за определенные этапы работы по запуску
02

## Slide 21: Спасибо за внимание!